## Slide 1: Processamento de sinais: NIM, VME, etc.

## Slide 2: NIM e VME
NIM – Nuclear Instrumentation Module
Realizam funções relativamente simples mas essenciais: amplificação, módulos lineares para cópias de sinais, geradores de “gate” e de atraso, discriminação, operações lógicas, contadores (“scalers”), entre outros.
NIM – Nuclear Instrumentation Module
Primeiro padrão a ser usado amplamente em Física Nuclear.
Distribuição de tensão/alimentação para módulos eletrônicos.
Não realiza transferência de dados pelo “backplane” (como CAMAC e posteriormente VME).

## Slide 4: NIM e VME
VME – Versa Module Europa
Implementa barramento (“bus”) para transferência de dados com alta capacidade por “backplane”.
Comunicação via módulo controlador/bridge. Protocolo de “arbitragem” para uso do barramento.
Largura de endereço e dados variável.
Capacidade de gerar interrupções.
Taxa máxima de transferência: VMEbus: 40Mbyte/s, VME64x: 160Mbyte/s.
IEEE Std 1014-1987
VME Bus
Controlador / Bridge
Transferência de dados por VME bus
USB, Ethernet, Link óptico
Registradores internos ao módulo:
{ Base Address , Reg. Address }

## Slide 7: CAENVMELib
CAENVME_API CAENVME_Init(CVBoardTypes BdType, short LinkNum_or_PID, short ConetNode, int32_t *Handle);
CAENVME_API CAENVME_End(int32_t Handle);
CAENVME_API CAENVME_ReadCycle(int32_t Handle, uint32_t Address, void *Data, CVAddressModifier AM, CVDataWidth DW);
CAENVME_API CAENVME_WriteCycle(int32_t Handle, uint32_t Address, void *Data, CVAddressModifier AM, CVDataWidth DW);

## Slide 8
Amplitude
Time Over Threshold

## Slide 9
Q, T, P

## Slide 10: Discriminação e coincidências

## Slide 11
Lógico “0”
Lógico “1”
Padrão lógico NIM:
Sinais de corrente, correspondendo, em uma carga de , a um nível negativo de .
Discriminação de pulso analógico
A figura mostra o pulso lógico ideal. Na realidade a subida e descida não são instantâneas, e há um atraso (poucos ns) em relação ao cruzamento do limiar.
Limiar (threshold)

## Slide 12
Lógico “0”
Lógico “1”
Atrasos
Atrasos podem ser fixos ou variáveis (aleatórios).

## Slide 13
Pulso com mesmo perfil temporal, mas amplitude maior, é discriminado antes.
Possível mitigação usando algoritmos mais sofisticados de discriminação (e.g. CFD).
Lógico “0”
Lógico “1”
Time walk

## Slide 14
A largura do sinal do discriminador deve ser grande o suficiente para conter as variações de atraso dos pulsos, mas não excessivamente de forma a aceitar uma alta taxa de ruído.
Lógico “0”
Lógico “1”
Sinal (Detector 1)
Sinal (Detector 2)
Coincidência entre pulsos discriminados

## Slide 15: Aquisição com VME

## Slide 16: Aquisição com SCALER
VME Bus
Controlador / Bridge (V1718)
SCALER 1151N
GATE
...
INPUTS
Registradores guardam contagens, ou seja transições de Lógico “0” para Lógico “1”, enquanto GATE estiver ativo.
Um registrador por INPUT.
Programa test-scaler.cc

## Slide 17: Usando os inputs do V1718
VME Bus
Controlador / Bridge (V1718)
Registrador guarda nível lógico de entradas IN
IN
Programa
read-regV1718.cc

## Slide 18: Aquisição com SCALER e V1718
VME Bus
Controlador / Bridge (V1718)
SCALER 1151N
Registrador guarda nível lógico de entradas IN
IN
GATE
...
INPUTS
Registradores guardam contagens, ou seja transições de Lógico “0” para Lógico “1”, enquanto GATE estiver ativo.
Um registrador por INPUT.
Programa run-scaler.cc